## Slide 1
fruit_grading
과일 품질·치수 자동 분석 ML 파이프라인
복숭아 천중도 + 감귤 황금향 · 5 Phase · 26 Runs · ResNet50 MV
YBNML / github.com/YBNML/fruit_grading
2026-04 · Claude Opus 4.7 (1M context)

## Slide 2
문제 정의
선별기의 3대 카메라 영상으로 과일 품질·치수를 자동 측정
현재 워크플로우 (수작업)
• 작업자가 개별 과일을 육안/캘리퍼스로 측정
• 등급 판정 주관적, 작업자 간 편차
• 대량 처리 시 속도·피로도 제약
• 당도(brix)는 별도 샘플링으로 파괴적 측정
목표: 자동화 파이프라인
• 3뷰(top1/top2/bottom1) 이미지 → 측정값 회귀
• weight(g) / height·max_w·min_w(mm) / brix(°Bx) 예측
• 실시간 등급화 (tertile 기반 3-grade)
• 작물별(복숭아 / 감귤) 개별 모델 학습
Why this matters: 선별 일관성·속도·비접촉 brix 측정 → 농가 상품성↑, 작업자 피로↓, 외산 장비 대체
fruit_grading — YBNML | slide 2/19

## Slide 3
데이터셋
두 작물, 각 작물당 날짜별 3뷰 촬영 + 실측값
작물 | 촬영일 수 | 과일 수 | 이미지 수 | 라벨 포맷
복숭아 (천중도) | 9일 (2023-08) | 1,278 | 3,834 | 날짜별 JSON (measurement/marketability/camera/farm)
감귤 (황금향) | 7일 (2023-11~12) | 2,309 | 6,927 | CSV (CP949/UTF-8 혼재) + labelme 폴리곤 JSON
측정 항목 (target)
• weight (g) — 가장 실무 중요
• height (mm) — 과일 높이
• max_w / min_w (mm) — 최대/최소 너비
• brix (°Bx) — 당도 (내부 성질)
데이터 품질 이슈 & 해결
• ~1.3% outlier 발견 (weight=1210g 등 박스 무게 오입력)
• SANITY_BOUNDS 필터 추가 → outlier → None
• 황금향 weight R² 0.18 → 0.92 회복
• 이슈: 측정 오차, 경계 모호성, 도메인 단일성
fruit_id = (date, fruit_idx) — 같은 과일의 3뷰 그룹화 키. train/test split은 fruit_id 단위로 수행 (누수 방지)
fruit_grading — YBNML | slide 3/19

## Slide 4
파이프라인 구조
Data → Label → Train → Evaluate
DB/ (원본)
JSON / CSV / 이미지
make_labels.py
경로 정규화 + outlier 필터
label_{crop}.csv
통합 스키마 라벨
train*.py
ResNet50 MV / 회귀
best.pt (비공개)
학습된 가중치
history.json (공개)
학습 곡선 + 메트릭
핵심 설계 결정
• Fruit-id 단위 split (70/30) | fruit-level eval (3뷰 평균) | ResNet50 + ImageNet V2 pretrained | SmoothL1 + Cosine LR + early stop (patience=5)
fruit_grading — YBNML | slide 4/19

## Slide 5
Phase 0 · 3-grade Classification (baseline)
weight tertile을 기반으로 소/중/대 품질 등급 합성 후 분류
결과
작물 | val_acc | best epoch
복숭아 | 81.72% | 28
감귤 (황금향) | 92.82% | 25
복숭아 confusion matrix
 | pred 소 | pred 중 | pred 대 | 정답률
true 소 | 362 | 24 | 1 | 93.5%
true 중 | 83 | 252 | 67 | 62.7% ⚠
true 대 | 1 | 34 | 325 | 90.3%
관찰 & 다음 단계
• 양극단 등급(소/대)은 잘 맞추지만 중간 등급이 62.7% — tertile 경계 근처 과일은 라벨 자체가 모호
• classification의 근본 한계: 연속적 크기를 이산 라벨로 강제 변환하면서 정보 손실
• 해결책 → Phase 1: 측정값 자체를 회귀로 예측 → 후처리로 3등급화 (경계 모호성 자동 해소)
fruit_grading — YBNML | slide 5/19

## Slide 6
Phase 1 · Single-View Regression
단일 이미지 회귀 학습 + 추론 시 3뷰 예측값 평균 (후처리)
작물 | target | sample MAE | sample R² | fruit MAE | fruit R² | fruit MAPE
복숭아 | weight | 12.22 g | 0.955 | 7.61 g | 0.983 | 1.89%
복숭아 | height | 2.24 mm | 0.798 | 1.92 mm | 0.843 | 2.35%
복숭아 | max_w | 1.37 mm | 0.944 | 1.07 mm | 0.967 | 1.14%
복숭아 | min_w | 1.50 mm | 0.908 | 1.24 mm | 0.938 | 1.41%
감귤 | weight | 4.58 g | 0.909 | 3.55 g | 0.923 | 2.52%
감귤 | height | 1.49 mm | 0.732 | 1.26 mm | 0.773 | 2.18%
감귤 | max_w | 1.04 mm | 0.896 | 0.85 mm | 0.918 | 1.23%
감귤 | min_w | 0.86 mm | 0.943 | 0.69 mm | 0.963 | 1.03%
• 추론 시 3뷰 평균만으로도 샘플-MAE 대비 약 38% 감소 (free win — 별도 학습 없음)
• 전 8 target이 MAPE <3% 달성 → 분류의 81.7% acc 한계를 회귀로 우회
• R² 단독 평가 주의: height MAPE 2.7%인데 R² 0.80 — 타겟 분산이 작을 때 R² 패널티 (MAE/MAPE 병행)
fruit_grading — YBNML | slide 6/19

## Slide 7
Phase 3 · Multi-View Regression (현재 best 구조)
3뷰를 한 모델이 동시에 입력 — backbone 공유 + feature concat
아키텍처
• t1/t2/b1 각각 ResNet50 backbone (공유) 통과
• 뷰별 feature (2048-dim) 순서대로 concat → 6144-dim
• Linear(6144, 1) head로 target 예측
• 파라미터 증가분은 head만 — backbone 100% 재사용
• 배치 크기 8 (3뷰 × 8 fruits = 24 images per iter)
결과 (fruit MAE, vs Phase 1)
작물/target | MV MAE | MAPE | Δ vs P1
복숭아/weight | 6.78 g | 1.78% | −10.9% ✓
복숭아/height | 1.98 mm | 2.42% | +2.9%
복숭아/max_w | 0.96 mm | 1.02% | −10.0% ✓
복숭아/min_w | 1.22 mm | 1.37% | −1.5%
감귤/weight | 3.89 g | 2.68% | +9.6%
감귤/height | 1.23 mm | 2.14% | −2.3%
감귤/max_w | 0.69 mm | 1.00% | −19.3% ✓
감귤/min_w ⭐ | 0.57 mm | 0.85% | −17.9% ✓
⭐ 최고 성적: 감귤 min_w — MAPE 0.85%, R² 0.975 | MV가 Phase 1 대비 6/8 승 (너비 target에서 최대 19% 개선)
fruit_grading — YBNML | slide 7/19

## Slide 8
Phase 2 · Multi-View + Multi-Task (negative result)
한 모델이 4 target 동시 예측 (weight/height/max_w/min_w)
구조
• Phase 3 MV backbone 그대로
• head: Linear(6144, 1) → Linear(6144, 4)
• z-score 정규화 공간에서 학습
• 모델 수 8개 → 2개 (작물당 1)
결과 — 8/8 후퇴
target | P3 MV | P2 MV+MT | Δ
복숭아 weight | 6.78 | 12.29 | +81% ✗
복숭아 height | 1.98 | 2.28 | +15%
복숭아 max_w | 0.96 | 1.47 | +53% ✗
복숭아 min_w | 1.22 | 1.41 | +15%
감귤 weight | 3.89 | 5.15 | +32%
감귤 height | 1.23 | 1.55 | +26%
감귤 max_w | 0.69 | 0.89 | +30%
감귤 min_w | 0.57 | 0.77 | +37%
Null result의 가치 — 가설 검증 실패도 데이터
• "멀티태스크가 feature 공유로 약한 target을 돕는다" 통설이 이 구조/데이터에선 성립 안 함
• 원인 추정: 단일 Linear head의 gradient 간섭, 모든 target이 크기 계열이라 공유 이점 작음
• 교훈: head를 MLP로 확장·per-task head·uncertainty weighting 등 고도화 필요
fruit_grading — YBNML | slide 8/19

## Slide 9
Phase 5 · Brix(당도) 회귀
내부 성질(당도)를 외형 이미지로 예측 가능한가?
가설
• Brix는 내부 당도 — 외형과 약한 상관 예상
• 실제론 과피 색/질감이 성숙도와 관련 → 신호 존재 가능성
• 분광 센서 없이 RGB만으로 어디까지 가능한가?
결과 (MV, fruit-level)
작물 | MAE | R² | MAPE
복숭아 brix | 0.472 °Bx | 0.676 | 3.57%
감귤 brix | 0.298 °Bx | 0.629 | 2.57%
관찰
• R²는 크기 target(0.95+)보다 낮지만 MAPE 2.6~3.9%는 실용 범위 — 비접촉 brix 측정의 가능성
• 복숭아 brix R²(0.68) > 감귤(0.63) — 복숭아 분포 범위가 더 넓어서(σ 1.15 vs 0.62) 신호↑
• MV가 SV+avg 대비 3~8% 개선 — 크기 target 대비 작음 (brix 신호는 표면 색/질감 위주)
• 차기: 분광/NIR 센서 병용 시 R² 0.9+로 도약 가능성 (관련 논문 다수)
fruit_grading — YBNML | slide 9/19

## Slide 10
Backbone 비교 · ViT-B/16 vs ResNet50
같은 Phase 3 MV recipe로 CNN vs Transformer 실측 비교
target | ViT-B/16 | ResNet50 | ΔMAE | ViT R² | R50 R²
복숭아 weight | 60.71 g | 6.78 g | +795% ✗ | −0.008 | 0.988
복숭아 brix | 0.613 °Bx | 0.472 °Bx | +30% | 0.473 | 0.676
감귤 weight | 4.213 g | 3.890 g | +8% | 0.914 | 0.922
감귤 brix | 0.392 °Bx | 0.298 °Bx | +31% | 0.355 | 0.629
해석
• ResNet50 4/4 전승 — 소규모 데이터(N≈1~2k)에선 CNN의 locality prior가 작동
• 복숭아 weight ViT 완전 실패 (R²≈0) — CNN-기준 recipe (SGD+lr=1e-3)가 ViT에 불리한 증거
• 감귤(데이터 1.8배 많음)에선 ViT가 CNN에 8%까지 근접 — ViT data-hungriness 통설 검증
• Brix에서도 ViT 우세 가설 반증 — global attention이 반드시 이기지 않음
• 공정 비교(same recipe) 기준 엔지니어링 결정 근거 확보 — CNN이 본 프로젝트의 기본 선택
fruit_grading — YBNML | slide 10/19

## Slide 11
종합 · 최고 성능 정리 (운용 추천)
Phase 3 MV (ResNet50) + 작물당 4 target 모델
작물 | target | MAE | R² | MAPE | 비고
복숭아 | weight | 6.78 g | 0.988 | 1.78% | 회귀 상위
복숭아 | height | 1.92 mm | 0.843 | 2.35% | (Phase 1이 나음)
복숭아 | max_w | 0.96 mm | 0.973 | 1.02% | 
복숭아 | min_w | 1.22 mm | 0.936 | 1.37% | 
복숭아 | brix | 0.472 °Bx | 0.676 | 3.57% | 내부 성질
감귤 | weight | 3.55 g | 0.923 | 2.52% | (Phase 1이 나음)
감귤 | height | 1.23 mm | 0.778 | 2.14% | 
감귤 | max_w | 0.69 mm | 0.918 | 1.00% | 
감귤 | min_w | 0.57 mm | 0.975 | 0.85% | ⭐ 전체 best
감귤 | brix | 0.298 °Bx | 0.629 | 2.57% | 내부 성질
전 크기 target MAPE 1~3% / brix MAPE 2.6~3.6% — 선별기 운용 요구 (MAPE <5%) 충족
fruit_grading — YBNML | slide 11/19

## Slide 12
핵심 인사이트 (1/2)
실험을 통해 실증된 교훈
• ① 3뷰 평균만으로 MAE 38% 감소 — 학습 없는 'free win'. 멀티뷰 환경의 강력한 baseline
• ② 멀티뷰 학습 > 단일뷰 평균 (6/8 승) — 너비(max_w/min_w)에서 특히 큰 이득 (18~19%). 3뷰가 서로 다른 각도의 최대/최소를 관측하여 암묵적 3D 재구성
• ③ 멀티태스크는 본 세팅에서 역효과 (8/8 후퇴) — 통설의 반례. 단일 head의 gradient 간섭이 feature 공유 이득 초과. 모든 target이 '크기' 계열이라 공유 의미 작음
• ④ 외형만으로 당도(brix) 예측 실현 가능 — MAPE 2.6~3.9%, 실용 범위. 과피 색/질감이 성숙도와 상관. 분광 센서 없이도 비접촉 품질 추정 가능성
• ⑤ 소규모 데이터에선 CNN > Transformer — 같은 recipe 기준 ResNet50 4/4 승. ViT는 data-hungry + 전용 optimization 요구
fruit_grading — YBNML | slide 12/19

## Slide 13
핵심 인사이트 (2/2)
데이터·평가 방법론적 교훈
• ⑥ 데이터 품질이 모델보다 중요 — 황금향 weight outlier 18건(0.26%)이 R² 0.18로 붕괴시켰고, SANITY_BOUNDS 필터링만으로 R² 0.92 복구. 소수 outlier가 SS_total 지배 = 교과서 케이스
• ⑦ R² 단독 평가는 misleading — 타겟 분산이 작을 때 (예: 복숭아 height 65~100mm) R²가 낮게 나옴. 운용 지표는 MAPE + MAE 병행해야 실제 정밀도 반영
• ⑧ Fruit-id 단위 split은 필수 — 같은 과일의 3뷰가 train/test로 쪼개지면 val 지표가 부풀려짐. 유사 실수가 멀티뷰 프로젝트에서 흔함
• ⑨ Null result도 포트폴리오 자산 — 멀티태스크 실패는 '왜 Phase 3를 택했는가' 및 '멀티태스크 고도화 방향'의 근거 제공
• ⑩ Early stopping이 시간 절약 — 80% 이상 실험이 15~20 epoch 내 수렴. patience=5로 2~4분/실험 절감
fruit_grading — YBNML | slide 13/19

## Slide 14
현재 한계 (Limitations)
외삽 전에 반드시 고려해야 할 제약
데이터 한계
• 작물당 ~1.3k / 2.3k 과일 (소규모)
• 2 작물, 각 1 품종만 (일반화 미검증)
• 단일 촬영 환경 (조명·카메라 1세트)
• 9일 / 7일 촬영 — 계절·연도별 drift 불명
• 상처·병반 등 부정적 케이스 부족
방법론 한계
• 해상도 224×224 — 미세 결함 손실 가능
• Phase 4 세그멘테이션 미활용 (skip)
• ViT 동일 recipe 비교 — CNN 편향
• Brix R² 0.60~0.68 상한 — RGB 신호 한계
• Interpretability 미구현 (GradCAM 등)
• Uncertainty 정량화 없음
운용 고려사항
• 실시간 latency 검증 미완 | 모델 갱신 주기 미정의 | 도메인 차이 적응 전략 부재 | 라벨 수집 표준 가이드 없음
fruit_grading — YBNML | slide 14/19

## Slide 15
개선 방향 · 단기 (구현 가능, 1~4주)
현 인프라·데이터로 시도 가능한 개선
1. Phase 4 세그멘테이션 실행
황금향 labelme 폴리곤 → YOLOv8-seg 학습 → tight crop → 기존 모델 재학습. 기대: MAPE 5~15% 추가 감소. 복숭아도 라벨 추가 시 동일 처리
2. ViT 전용 recipe 재비교
AdamW + lr 1e-4 + warmup + batch 16+ + LayerNorm 학습. 공정 비교를 위해 CNN recipe와 분리. 데이터 부족은 남는 변수
3. Test-Time Augmentation (TTA)
추론 시 horizontal flip / 90° rotate 여러 번 → 평균. 학습 변경 없이 MAPE 2~5% 추가 개선 기대
4. 앙상블
Seed 3~5 평균 또는 ResNet50 + DenseNet201 feature concat. MV fruit-avg + TTA + 앙상블로 MAPE 0.5~0.7% 수준 도달 가능성
5. 해상도 스케일업
224 → 320 / 384. brix·미세 결함 예측에 특히 도움. GPU 메모리 여유 확인 필요
6. Multi-task 아키텍처 고도화
공유 trunk 후 per-target head(2-layer MLP) + uncertainty weighting / GradNorm. Phase 2 negative result 반박 시도
7. Attention 시각화
GradCAM / ScoreCAM으로 "모델이 어디를 보고 있는가" 설명. 이상 예측 디버깅에 유용
8. 모델 경량화 + ONNX
MobileNet / EfficientNet 기반 MV 모델 → ONNX/CoreML 변환. 선별기 엣지 배포 (<100ms latency) 타겟
fruit_grading — YBNML | slide 15/19

## Slide 16
개선 방향 · 중기 (데이터·인프라 확장 필요, 1~6개월)
다음 수확 시즌에 병행 추진 가능
1. 데이터 확장 (우선순위 최상)
다년도 / 다농가 / 다품종 (복숭아 10+ · 감귤 5+) / 결함 이미지. 모델 설계보다 훨씬 큰 성능 상승 기대 — ML의 근본 레버
2. 도메인 적응 (Domain Adaptation)
카메라·조명 변경 시 재학습 없이 배포. Adversarial training / feature alignment / test-time adaptation 실험
3. 자가지도학습 (Self-Supervised Pretraining)
비라벨 과일 이미지 수만장 → DINOv2 / MAE pretrain → 소량 라벨로 fine-tune. 라벨링 비용 50%+ 절감 가능성
4. 반지도학습 (Semi-Supervised)
측정값 없이 촬영만 된 이미지 활용 (FixMatch / pseudo-labeling). 현재 버려지는 데이터 재활용
5. Active Learning
모델이 가장 불확실한 샘플을 우선 측정 의뢰. 동일 성능 기준 라벨링 비용 50% 절감 잠재력
6. 교차 작물 전이 (Cross-Crop Transfer)
복숭아 모델 → 살구·자두 few-shot 적응. 소수 품종 시장 진입 속도↑
7. 동영상·회전 시퀀스 활용
롤러 위 굴러가는 연속 프레임. 정지 3뷰보다 많은 정보. Video Transformer / ConvLSTM / ST-GCN
fruit_grading — YBNML | slide 16/19

## Slide 17
개선 방향 · 장기 (센서/시스템 수준, 6개월+)
연구-개발 협업 필요
1. 멀티모달 센서 융합
RGB + NIR(근적외선) + 하이퍼스펙트럴. 특히 brix 정확도를 R² 0.9+로 도약 가능. 비접촉 brix 측정 관련 분광학 논문 다수
2. 3D 형태 재구성
SfM / NeRF로 과일 완전한 3D 모델 → 부피·표면적 직접 계산. 2D 프록시(height × max_w × min_w)보다 정확한 실무 지표
3. 결함 세그멘테이션 + 등급화 통합
단일 파이프라인으로 크기·당도·상품성(결함) 동시 산출. 상처 위치/면적을 feature로 활용하는 end-to-end 모델
4. Open-Set 품종 인식
현재는 품종을 아는 전제. 개방형 품종 판별 + 품종별 measurement 통합. 혼재 유통 환경에서 중요
5. 농가 맞춤 Federated Learning
각 농가 데이터 공유 없이 연합 학습. 개인정보·경쟁 이슈 해결 + 전체 모델 강화
6. 실시간 운용 시스템
모델 drift 감지, 자동 재학습 트리거, 신뢰도 경고 UI. 운용자가 모델 상태를 투명하게 볼 수 있는 대시보드
7. Sim-to-Real (선택)
3D 과일 시뮬레이터 기반 대량 합성 데이터 + 실제 소량 데이터 결합. 희귀 품종·결함 케이스 데이터 보강
fruit_grading — YBNML | slide 17/19

## Slide 18
기술 스택 · 산출물
재현 가능한 오픈 구성
Stack
• Framework: PyTorch 2.11 / torchvision 0.26
• Backbone: ResNet50 (ImageNet V2) / ViT-B/16 (비교용)
• Data: NumPy, OpenCV, Pillow
• Optim: SGD + momentum / Cosine LR / SmoothL1
• Runtime: Apple MPS (M4) / CUDA 자동 선택
• Python 3.11, conda env (fruit_grading)
코드베이스 (willmer/)
• make_labels.py — 라벨 CSV 빌더 + SANITY_BOUNDS
• dataset.py — Dataset + MV 변형
• model.py — ResNet50 / DenseNet201 / ViT-B/16 팩토리 + MV 래퍼
• train.py / train_mv.py / train_mv_mt.py — 학습 루프 3종
• requirements.txt / runs*/history.json 공개
저장소
https://github.com/YBNML/fruit_grading (public)
공개 범위: 코드 + 학습 설정 + 성능 결과(history.json) / 비공개: 원본 이미지 데이터셋(DB/) + 학습된 모델 가중치(.pt)
fruit_grading — YBNML | slide 18/19

## Slide 19
요약 & 연구 제언
한 장으로 보는 take-away
프로젝트 요약
• 5 Phase · 26 runs · ~20시간 MPS 학습 · 작물당 4 target 모델 운용
• 최고 성능: 감귤 min_w MV — MAPE 0.85%, R² 0.975 (전 10 target MAPE 1~3%)
• ResNet50 + MV(3뷰 concat) + 단일태스크 구조가 운용 최적
다음 연구 우선순위 (제안)
• (단기) Phase 4 세그멘테이션 — 전처리 품질 개선의 가장 직접적 경로
• (중기) 데이터 확장 — 다년도·다품종·결함 이미지. ML의 근본 레버
• (중기) 자가지도학습 pretrain — 라벨링 비용 절감 + 강건성 향상
• (장기) 멀티모달(NIR/분광) — brix 정확도 도약 + 결함 탐지 통합
• (장기) 3D 재구성 + open-set 품종 인식 — 실무 통합 선별 시스템
fruit_grading — YBNML | slide 19/19